ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

ZNAK: 1/ZP/ŁÓŻ/19

SZPITALNE ŁÓŻKO HYDRAULICZNE Z MATERACEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM.

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji: 2019

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2120 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x2000) | TAK PODAĆ |  |
| 3. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. | TAK |  |
| 4. | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża. | TAK |  |
| 5. | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Leże wypełnione siatką o wymiarach oczka: w segmencie wezgłowia 50 mm x 100 mm. Segment uda 50 mm x 82,5 mm oraz segment podudzia 50 mm x 100 mm. | TAK PODAĆ |  |
| 8. | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK PODAĆ |  |
| 9. | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 720 (± 20), - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 82° (±2°). | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą oddzielnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | TAK |  |
| 11. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | TAK |  |
| 12. | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 400- 850 mm (± 30 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. Dźwignia regulacji umieszczona po obu stronach leża. | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, w zakresie: - Kąt przechyłu Trendelenburga: 0 - 16° (± 2°), - Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 - 16° (± 2°). | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
| 15. | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK |  |
| 16. | Bezpieczne obciążenie min. 220 kg | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Elementy wyposażenia łóżka: - 1.Materac szpitalny w pokrowcu nieprzemakalnym zmywalnym paro-przepuszczalnym pianka poliuretanowa N 3038 o zwiększonej gęstości dla pacjentów o większej wadze. Pokrowiec materaca (skład poliester i poliuretan) nieprzemakalny, zmywalny, paroprzepuszczalny, zawierający antybakteryjne i antygrzybicze składniki. Temp. prania pokrowca min 90°C możliwość dezynfekcji parą wodną i sterylizacji parowej w temp. 121°C. zamek zakryty listwą zapobiegający przedostaniu się płynów, Wymiar materaca zgodnie z wielkością leża, grubość materaca 100 mm 2. wysięgniki z uchwytem ręki, do wszystkich łóżek. 3. Łóżko wyposażone w barierki boczne ciągłe ( na całej długości łóżka) składane, mocowane po bokach do szczytów łóżka za pomocą specjalnych uchwytów z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi, poprzeczki barierek wykonane z aluminium. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia. | TAK |  |
| 18. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Deklaracja zgodności WPIS do Rejestru lub Zgłoszenie Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 20. | Gwarancja zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ | TAK PODAĆ |  |
| 21. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 22. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |