Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: 1/ZP/POMPY/16

I Przedmiot zamówienia:

- 6 pomp infuzyjnych wraz ze statywem do stacji dokującej i stacją dokującą na  6 pomp,  dla potrzeb Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej   SP ZOZ Choszczno.

- Nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia………………………………….

- Kraj pochodzenia sprzętu……………………………………………………………………

- Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia ( model/ typ urządzenia) ……………………………………………………………………………………………..

- Fabrycznie nowy, rok produkcji (2016- podać)……………………………………………

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

POMPY STRZYKAWKOWE 5 sztuk

|  | Wymagania | Wymogi graniczne | TAK/NIE Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. | TAK |  |
|  | Automatyczne chwytanie i rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml/h, ml/min, ml/24h, ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, nmol, µmol, mmol, mol/ | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) Pojemność biblioteki do 100 leków | TAK |  |
|  | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows XP) | TAK |  |
|  | Regulowany próg ciśnienia okluzji- min. 5 poziomów. | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
|  | Rozbudowany system alarmów: Brak sieci, baterie bliskie rozładowania, rozładowane baterie, 1-30 min do końca infuzji, pusta strzykawka, koniec infuzji, 1-30 min do opróżnienia strzykawki, wzrost ciśnienia. | TAK |  |
|  | Historia infuzji – 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - maks 6 h | TAK |  |
|  | Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |
|  | Instalacja pompy w stacji dokującej: pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, minimum 6 sztuk, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: - nazwa leku, - szybkość dozowania leku - poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji, - typ wybranej do infuzji strzykawki, - stan naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Waga do 2,5 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |
|  | Statyw do stacji dokującej i stacja dokująca na 6 sztuk pomp: a/ stabilna konstrukcja na podstawie jezdnej, b/ mocowanie 6 pomp, c/ zasilanie 1 przewodem. | TAK |  |

II Przedmiot zamówienia:

- 1 pompa objętościowa

- Nazwa producenta pompy……………………………….………………………………….

- Kraj pochodzenia pompy…………………………………………………….………………

- Nazwa handlowa pompy ( model/ typ urządzenia) ……………………………..…………

- Fabrycznie nowa, rok produkcji (2016- podać)………………………………………..……

POMPA OBJĘTOŚCIOWA  typ P1 – szt. 1

| lp | Wymagania | Wymogi graniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC | TAK |  |
|  | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację | TAK |  |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP22 | TAK |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę jednocześnie do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą – maks. 12 cm | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie | TAK |  |
|  | Możliwość odłączania detektora kropli | TAK |  |
|  | Możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK |  |
|  | Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1200 ml/h | TAK |  |
|  | Zakres szybkości podaży Bolus-a 50 – 1200 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją: dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, g, mU, U, kU, jednostki molowe, na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania do pompy min. 120 procedur dozowania leków złożonych min. z: nazwy leku, rozcieńczenia leku, szybkości dawkowania w wymaganych jednostkach, całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, parametrów dawki indukcyjnej limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków | TAK |  |
|  | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia) | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pomp biblioteki leków | TAK |  |
|  | Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 75-900 mm Hg, co najmniej 10 poziomów | TAK |  |
|  | Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Alarmy: 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości podana zaprogramowana objętość przepływ za mały / za duży powietrze w drenie okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany zanik zasilania sieciowego pompa uszkodzona | TAK |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25 ml/h | TAK |  |
|  | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
|  | Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - Nazwa leku - Dawka - Szybkość infuzji - Stan naładowania akumulatora - Aktualne ciśnienie w drenie - Stan infuzji (w toku lub zatrzymana) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Waga do 2.5 kg | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu) | TAK |  |
|  | Standardowy zestaw do przetoczeń : po 10 szt do pompy | TAK |  |
| 336 | Uniwersalny zestaw do podaży leków i płynów, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15 nano mikronów, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, dodatkowy zawór rolkowy, długość 270 cm, DEHP free, latex free. Ilość 200 sztuk. | TAK |  |
| 336 | Uniwersalny zestaw do podaży leków światłoczułych, klor bursztynowy, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15 nano mikronów, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, dodatkowy zawór rolkowy, długość 270 cm, DEHP free, latex free. Ilość 100 sztuk. | TAK |  |

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy: