ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 1/ZP/KAR/15

KARDIOMONITOR- Monitor pacjenta dla OIT – 2 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2015

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| MONITOR PACJENTA |  |
|  | Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 17 | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa przy pomocy przycisków funkcyjnych i pokrętła oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wymienialne przez użytkownika akumulatory pozwalające na minimum 90 minut pracy (monitorowanie EKG, NIBP (co 15 minut), SpO2). | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitorów o moduły pomiarowe: - inwazyjnego rzutu minutowego metodą termodylucji, - małoinwazyjnego rzutu minutowego metodą PiCCO, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej lub saturacji krwi żylnej, - stopnia uśpienia BIS. | TAK |  |
|  | Podłączanie do monitora i wyświetlanie na ekranie danych z monitora Vigileo posiadanego przez Oddział | TAK |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania wydruków uruchamianych z poziomu kardiomonitora przy wykorzystaniu drukarki laserowej na standardowym papierze A4. | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC –dokumentacja elektroniczna). | TAK |  |
|  | W komplecie z 2. monitorami 2 uchwyty do mocowania na ścianie z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
|  | 2 monitory pacjenta wyposażone w monitory transportowe z podglądem monitorowanych parametrów (co najmniej EKG, Resp., NIBP, SpO2, 2xTemp, 2xIBP) podczas transportu pacjenta, będące jednocześnie modułami pomiarowymi monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 5”, wyposażony w funkcję automatycznej zmiany sposobu wyświetlania krzywych i parametrów po zmianie warunków oświetleniowych. Ciężar monitora nie więcej niż 1,2 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 8 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor wyposażony w funkcję blokady ekranu dotykowego zabezpieczająca przed przypadkowymi zmianami podczas transportu. Monitor zabezpieczony przez zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1. | TAK |  |
| MIERZONE PARAMETRY |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min | TAK |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | W komplecie z 2. monitorami 2 przewody EKG z odłączanym kompletem 5 końcówek | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 20 kategorii zaburzeń rytmu w tym co najmniej VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST co najmniej w zakresie do -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian w odcinku ST w postaci referencyjnych wzorców z nanoszonymi bieżącymi odcinkami ST. | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2) – wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, % saturacji (zakres co najmniej 1-100%), częstości pulsu (zakres co najmniej 40-240 P/min). | TAK |  |
|  | W komplecie z 2. monitorami 2 przewody interfejsowe oraz 2 wielorazowe czujniki SpO2 na palec | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny i automatyczny. Wyświetlane wartości ciśnienia skurczowego (zakres co najmniej 40-270 mmHg), rozkurczowego (zakres co najmniej 10-200 mmHg), średniego (zakres co najmniej 20-220 mmHg) oraz częstości pulsu (zakres pomiarowy co najmniej 40-240 P/min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem 1 - 240. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. | TAK |  |
|  | W komplecie z 2 monitorami: 2 przewody do mankietów, 2 mankiety średnie dla dorosłych, 2 mankiety duże dla dorosłych, 1 mankiet mały dla dorosłych, 2 czujniki temperatury powierzchniowej, 1 czujnik temperatury centralnej (rektalnej) | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (zakres co najmniej 10-45oC), dwa tory pomiarowe. Możliwość wyświetlania T1, T2 oraz różnicy między nimi. | TAK |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia (zakres co najmniej od -50 do +300 mmHg), dwa tory pomiarowe. Możliwość wykorzystania jednego z kanałów do podłączenia monitora ciśnienia śródczaszkowego, w przypadku monitorowania ICP obliczanie i wyświetlanie wartości CPP. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich oraz częstości pulsu (zakres co najmniej od 30 do 300 P/min). Funkcja obliczania wartości zmienności ciśnienia tętna (PPV). | TAK |  |
|  | W komplecie z 2. monitorami 2 przewody interfejsowe oraz 2. płytki i 2 uchwyty do mocowania przetworników ciśnienia BD | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym. Dostępne co najmniej 4 prędkości próbkowania. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK |  |
|  | W komplecie z 2 modułami kapnografii: 4 linie pomiarowe, 4 szt. akcesoriów do usuwania nadmiaru wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna) | TAK |  |