KOLPOSKOP

OPIS

Kolposkop wyposażony w kamerę video oraz układ optyczny do bezpośredniej obserwacji. 
Model wyposażony w zintegrowaną wideo kamerę w celu umożliwienia wyświetlenia obrazu na monitorze oraz wyjście wideo (chinch) zapewniające możliwość podłączenia do innych urządzeń, przykładowo do komputerów wyposażonych w karty do przechwytywania obrazu.
 
WYMAGANIA TECHNICZNE:
- trzystopniowa regulacja powiększenia : 3.75x, 7.5x, 15x,
- ogniskowa: 300mm,
- pole widzenia: 79mm, 39mm, 19mm dia., przy 3-stopniowej regulacji powiększa,
- głębia ostrości: 4.5mm, 1.13mm, 0.76mm,
- intensywność światła > 25000 luxów,

- prosty binokular,

- indywidualnie regulowane binokulary,
- prawy okular z dwoma okręgami pomocnymi przy pomiarze widzianego obiektu,
- regulacja jasności,
- zielony filtr zwiększający kontrast,
- żarówka LED o żywotności 10.000 h,

- apochromatyczny układ soczewek
- regulacja wysokości: 950mm-1250mm,
- zasilanie 230V,

- podstawa jezdna
System archiwizacji:

- tablet dotykowy 10” z Windows 8

- karta video USB,

- uchwyt do ramienia kolposkopu
- kable przyłączeniowe,

- oprogramowanie do zapisywania obrazów na tablecie w języku polskim.

- wyjście sygnału video do telewizora zewnętrznego (chinch)

Gwarancja 24 m-ce.

Czas dostawy: 14 dni.