Numer sprawy 1/ ZP/LŚD/10

Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH DO ANALIZATORA PAKÓW DO MOCZU DLA PAKIETU NR 9 W ZADANIU IV

Nazwa zaoferowanego aparatu .......................................................................................

- Parametry mierzone przez analizator:

  - Azotyny

  - Białko

  - Bilirubina

  - Ciała ketonowe

  - Ciężar właściwy

  - Glukoza

  - Krew

  - Leukocyty

  - pH

  - Urobilinogen

  - Barwa

- Wydajność minimum 500 oznaczeń na godzinę.

- Gotowość do pracy – 24h na dobę.

- Automatyczny podajnik pasków do odczytu.

- Kalibracja przy pomocy wewnętrznych pasków kalibracyjnych.

- Automatyczne usuwanie wykorzystanych pasków do pojemnika.

- Automatyczne korygowanie ciężaru właściwego moczy o odczynie silnie zasadowym.

- 10-cio parametrowe paski z eliminacją wpływu kwasu askrobinowego na wyniki oznaczeń glukozy i krwi (podać nazwę zastosowanej substancji).

- Wykrywanie krwinek świeżych i wyługowanych.

- Czułość dla białka nie gorsza niż 30 mg/dl; dla glukozy 40 mg/dl.

- Flagowanie wyników patologicznych.

- Czytnik kodów kreskowych do odczytu danych pacjenta.

- Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji.

- Możliwość dopisywania do wydruków wyników mikroskopowej oceny osadu moczu.

- Instrukcja aparatu w języku polskim.

- Możliwość współpracy z dowolną siecią komputerową (dwukierunkowa transmisja danych).

- Zestawy pasków diagnostycznych pochodzących od producenta.

- Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – Zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych w ofercie odczynników i części zużywalnych.

- Czas reakcji serwisu – do 60 minut od chwili zgłoszenia.

- Czas przystąpienia do naprawy – do 24 godzin od chwili zgłoszenia.

- Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych.

- Zapewnienie przez dostawcę szkolenia w zakresie obsługi, konserwacji zapobiegawczej, rozwiązywania drobnych problemów technicznych.

- UPS- umożliwiający pracę przez min. 30 minut, jako integralna część zestawu.

Nie spełnienie choć jednego z wyżej wymienionych warunków powoduje odrzucenie oferty.