Specyfikacja Techniczna ( ST )

Dotyczy :   WYKONANIA MODERNIZACJI  KOTŁOWNI NA POTRZEBY C.O.(wymiana kotłów) w  BUDYNKU ODZIAŁU DZIECIĘCEGO oraz MONTAŻU URZĄDZENIA EUROCLEAN DO UZDATNIANIA C.W

.w BUDYNKU REHABILITACJI w SP ZOZ  przy ul.  NIEDZIAŁKOWSKIEGO 4a w CHOSZCZNIE

- PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach wymiany kotłów c.o. i modernizacji instalacji w kotłowni budynku oddziału dziecięcego oraz montażu urządzenia do uzdatniania ciepłej wody w budynku rehabilitacji w SP ZOZ Choszczno.

- ZAKRES  STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych, które należy zastosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco;

  - Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i

okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót

  - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji

inwestycji

  - Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do jego reprezentowania na

budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z

projektem budowlanym, pozwolenim na budowę, przepisami,

zasadami wiedzy technicznej, sprawdzaniem jakości wykonanych robót,

kontrolowania przebiegu robót, sprawdzaniem i odbiorem robót

ulegających zakryciem, uczestnictwu w próbach i odbiorach

technicznych

  - Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją

projektową i kosztorysową

  - Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji

projektowej

  - Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót

  - Przedmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości

jednostek przedmiarowych robót wynikających z projektu budowlanego oraz

podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych / nr

katalogu

  - Roboty budowlane – prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce

obiektu budowlanego lub jego części

  - Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu

stanu pierwotnego nie stanowiących bieżącej konserwacji przy czym dopuszcza

się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

  - Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

  - Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

  - Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

Dziennik Budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeb,

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów

  - Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku prowadzenia robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

  - Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do

stosowania w budownictwie

  - Roboty dodatkowe – wszystkie roboty uzgodnione i zaakceptowane wcześniej  przez Inspektora

Nadzoru nie objęte projektem budowlanym a wynikłe w trakcie wykonywania robót

w związku ze zmianą technologii lub warunkami pracy

- OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  dokumentacją

projektową, ST i poleceniami Inspektora.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania robót” i Normami przy zachowaniu obowiązujących warunków BHP.

Do prowadzenia robót można przystąpić po:

- przekazaniu placu budowy przez Inspektora nadzoru w obecności Zamawiającego

- przejęciu placu budowy przez Wykonawcę.

Do obowiązków wykonawcy należy wypełnienie wszystkich zobowiązań finansowo-materialnych

wynikających z przepisów szczególnych koniecznych do prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót.

  - Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych, a o  ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu z skali rysunków.

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponowni na koszt Wykonawcy.

  - Zabezpieczenie trenu budowy.

Zabezpieczenie trenu budowy w robotach budowlanych i remontowych (‘pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wokół budynku przed dostępem osób trzecich

jednak w taki sposób - aby nie wpływało to niekorzystnie na komunikację na działce w okresie trwania

realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu
 i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót  projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

Fakt  przystąpienia do robót Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na;

  - lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

  - środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

  - Materiały szkodliwe dla otocznia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwości oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otocznia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otocznia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.   O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

  - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie  powiadamiał
Inspektora.
W obrębie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

  - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenie zakończenia przez Inspektora).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu  odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- MATERIAŁY

Materiały wykorzystane na budowie powinny posiadać atest lub aprobatę techniczną oraz powinny odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących Normach Polskich.

Wszelkie materiały, na które nie ma polskich norm PN lub BN muszą posiadać dokument wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie pt. „Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie”. 
Za jakość zastosowanych materiałów , dostarczonych przez siebie, odpowiedzialny jest Wykonawca – Kierownik budowy.

  - Materiały nie odpowiadające wymogom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z materiałami innego rodzaju, klasy i gatunku, mając na uwadze zachowanie ich jakości i właściwości oraz aby były dostępne do kontroli  przez Inspektora.

Materiały winny być składowane w miejscach pozwalających na ciągłość dostawy na budowę; należyte zabezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- SPRZĘT

Stosowany na budowie sprzęt winien być sprawny technicznie, zaś jego parametry zapewniać wykonawstwo robót, zgodnie z harmonogramem robót i kryteriami jakości.

Obsługa sprzętu jak i sam sprzęt winien odpowiadać warunkom określonym w przepisach BHP.

Za zastosowany i używany na budowie sprzęt odpowiada Wykonawca.

7.  TRANSPORT

Pracujące na budowie środki transportowe muszą być w pełni sprawne technicznie oraz dostosowane zdolnością przewozową do harmonogramu robót i wydajności maszyn.

Za środki transportu odpowiada Wykonawca.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelki zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONYWANIE ROBÓT

Wszelkie roboty budowlane wchodząc w zakres przedmiotowej inwestycji powinny być realizowane w oparciu o harmonogram robót, którego opracowanie należy do obowiązków Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie poszczególnych elementów robót zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu poszczególnych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawienia przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących reżimów technologicznych.

O wykonawstwie robót w warunkach odbiegających od normowych i w zakresie oraz ilości odbiegających od założonych, decyduje Zamawiający.

- KONTROLA JAKOŚCI

  - Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia.

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację.

  - Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat z znakiem bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

    - Polską Normą lub

    - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

  - Dokumenty budowy

a )  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności;

-  datę przekazania Wykonawcy trenu budowy,

-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-  uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i  harmonogramu robót,

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-  uwagi i zalecenia Inspektora

-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych    
    odbiorów robót,

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywaniu robót podlegających ograniczeniom lub 
   wymogom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
   robót

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-  dane dotyczą jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
   kto je przeprowadzał,

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

-  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

b )  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1) następujące dokumenty:

1)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego

2)  protokoły przekazania placu budowy,

3)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

4)  protokoły odbioru robót,

5)  protokoły z narad i ustaleń,

6)  korespondencję na budowie.

c )   Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz wyliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót winien uwzględniać zakres robót objętych umową oraz odrębnie roboty dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania została uzgodniona w czasie wykonywania robót pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Obmiar robót dokonuj Wykonawca w sposób z natury i odnotowuje w Księdze obmiarów.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.

Szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego dokumentu będącego załącznikiem.

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru, który dokonuje potwierdzenia jego prawidłowości. Wyniki obmiaru należy porównać z przedmiarem w celu określenia ewentualnych różnic w ilości robot i materiałów.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaj odbiorów robót

### W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie oględzin.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

11.4.   Odbiór ostateczny robót

    - Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 11.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

    - Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalono przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty;

a)   dokumentację projektową podstawową oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
      realizacji umowy,

b)    szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
       uzupełniające lub zamienne),

c)  dzienniki budowy wraz z oświadczeniem końcowym kierownika budowy oraz kosztorysem 
     powykonawczym jeśli był konieczny (oryginały),

d)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
     (potwierdzone przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru),

e)   rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących wraz z protokołami odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

12.1.  Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i               transportu na teren budowy,

-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

  - Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnionych w kosztorysie.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

13.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z  
         późniejszymi zmianami)

13.2  Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 
         informacyjnej (Dz. U. nr 108 poz. 953)

13.3  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19,  poz. 177 z 
         późniejszymi zmianami)

Opracował:

........................................

inż. Jerzy Ławniczak