Załącznik nr 2b do SWZ

| Urządzenie umożliwiające diagnostykę układu ruchu oraz trening z wykorzystaniem biofeedbacku | TAK |
| --- | --- |
| Możliwość integracji informacji z obu kończyn górnych (niezależnie, dzięki czujnikom znajdującym się w uchwytach przymocowanych do kolumny z ekranem) oraz z kończyn dolnych, poprzez wykorzystanie analizy położenia środka nacisku na podłoże (COP, Center of Pressure) | TAK |
| Obsługa urządzenia za pomocą kolorowego ekranu dotykowego oraz tabletu | TAK |
| Wbudowany silnik umożliwiający aktywne wytrącanie osoby stojącej na platformie z równowagi dzięki ruchom wieloosiowym, z możliwością zaprogramowania określonej trajektorii ruchu | TAK |
| Platforma ma możliwość ruchu w niżej wymienionych trajektoriach (co najmniej): Okrąg Spirala Słońce Rozeta Trajektoria przypadkowa/ruch losowy | TAK |
| Minimalna ilość testów możliwych do wykonania na platformie: Test stabilności postawy obunóż (oczy zamknięte i otwarte z wyznaczeniem współczynnika Romberga) Test stabilności kończyn dolnych wykonywany jednonóż (porównanie prawa/lewa) Test chodu z pomiarem ilości kroków Test limitów stabilności Pomiar siły mięśniowej kończyn górnych Test koordynacji | TAK |
| Menu urządzenia lub dołączonego tabletu posiada programy umożliwiające pracę nad poprawą: gibkości (elastyczności) i mobilności siły mięśniowej wytrzymałości postawy i równowagi oraz przygotowane sesje treningowe dla pacjentów z dysfunkcjami układu mięśniowo-szkieletowego, układu nerwowego i dla minimum 12 dyscyplin sportowych | TAK |
| Możliwość zapisania wyników testów w formacie PDF | TAK |
| Możliwość zaprogramowania sesji treningowej (ciągu kilku ćwiczeń) dla poszczególnych pacjentów | TAK |
| Możliwość modyfikacji parametrów zaprogramowanych ćwiczeń, m.in: szybkości pracy platformy, trajektorii, ilości wykonywanych powtórzeń | TAK |
| Funkcja dynamicznej kontroli postawy (wykorzystująca projekcję środka nacisku na podłoże, COP) | TAK |
| Wyposażenie: Tablet do obsługi urządzenia Taboret z możliwością przymocowania do platformy 2 krążki obrotowe z możliwością przymocowania do platformy umożliwiające zmianę ustawienia stóp (modyfikacja zgięcia i wyprostu w stawie skokowym, pronacji i supinacji) | TAK |
| Maksymalna masa pacjenta: 140kg | TAK |
| Wymiary [wys/dł/szer.]: 210cm x 180cm x 105cm (133cm z poręczami) | TAK |
| Zasilanie 200-240V, 50-60Hz | TAK |
| Masa: 285kg | TAK |
| Urządzenie medyczne | TAK |
| Wymagane: Rok produkcji 2023 gwarancja min. 60 miesięcy |