## Choszczno: dnia: 23.11.2020 r.

## Pieczątka Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi serwisowej kotłowni gazowych wyposażonych w kotły wodne niskotemperaturowe i kondensacyjne firmy Brotje i ACV, zlokalizowanych w Budynkach Oddziałów: Wewnętrznego, Dziecięcego i Rehabilitacji przy ul. Niedziałkowskiego 4a Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, o łącznej mocy 1970 kW zgodnie z poniższym zestawieniem

| Lokalizacja | Urządzenia grzewcze | Ilość | Moc łączna |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek O. Wewnętrznego Kotłownia c.o. | Kocioł SGB 200C | 2 szt. | 400 kW |
| Budynek O. Wewnętrznego Kotłownia c.w.u. | Kocioł ACV Heat Master 201 | 2 szt. | 400 kW |
| Budynek O. Dziecięcego Kotłownia c.o. | Kocioł SGB 250D | 2 szt. | 500 kW |
| Budynek O. Rehabilitacji Kotłownia c.o. | Kocioł SGB 250C | 2 szt. | 500 kW |
| Budynek O. Rehabilitacji Kotłownia c.w.u. | Kocioł ACV Heat Master 85 TC | 2 szt. | 170 kW |

Zamawiający wymaga wykonania 3 przeglądów instalacji gazowej w terminach:

- kwiecień  2021 r.

- kwiecień 2022 r.

- kwiecień 2023 r.

Termin świadczenia usługi serwisu: 01.01.2021 – 31.12.2023

- Ilość przeglądów technicznych: 12.

- Terminy przeglądów technicznych: styczeń 2021, 2022, 2023;  kwiecień 2021, 2022, 2023 ;  sierpień 2021, 2022, 2023 ;  październik 2021, 2022, 2023

- Ilość kontroli okresowych: 12.

- Terminy kontroli okresowych: do końca każdego kwartału.

- Termin wykonania napraw planowych: system detekcji gazu - kwiecień 2021, 2022 ,2023.

- Termin wykonania kalibracji detektorów: sierpień 2021,

Kryterium wyboru ofert będzie cena brutto. Wygrywa oferta z najniższą ceną.

Płatność fakturą po wykonaniu usługi.

Ofertę należy przesłać do dnia : 02.12.2020 r. do godz. 12.00  na adres:

SP ZOZ Choszczno

Ul. M. Niedziałkowskiego 4a

Pokój nr 305 (sekretariat Dyrektora)

Oznakowanie oferty następujące:

„OFERTA NA SERWISOWANIE KOTŁOWNI GAZOWYCH  DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE ”

NR SPRAWY: 1/UP/SGAZ/20 Nie otwierać przed 02.12.2020 przed godz. 12.00 .”

Na ofertę składają się:

- Formularz ofertowy;

- Zatwierdzony projekt umowy;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Dokument o posiadaniu autoryzacji firmy Brótje na serwis gwarancyjny i        pogwarancyjny kotłów kondensacyjnych oraz niezbędne autoryzacje do obsługi w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń firmy CosnoVater.

- Dokument o posiadaniu odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych i gazowych.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Stanisława Szczykót- Dział Zamówień Publicznych

Tel. 095 765 87 43

Fax: 095 765 24 10

Lub w sprawach technicznych:

Mirosław Łączek – Dział Techniczny

Tel. 95-765- 87-55 lub 608 337 130

Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem Zamawiającego.