ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

ZNAK: 1/ZP/KTG/19

KARDIOTOKOGRAF  I  TELEMETRIA

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji  2019

| L.p. | Parametr/Warunek/Wartość Graniczna | Warunek Graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | Tak |  |
|  | Dokumenty rejestracji wyrobu: świadectwa, certyfikaty | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej | < 7 cala |  |
|  | Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy, brak przycisków i pokręteł na obudowie | Tak |  |
|  | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy US | 50 ÷240 bpm |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego | ≤ 1,2 MHz |  |
|  | Wartość natężenie emitowanej fali US powinna być | ≤ 3 mW/cm2 |  |
|  | Wskaźnik jakości sygnału | Tak |  |
|  | Monitorowanie tętna matki (MHR) | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | Tak |  |
|  | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków. (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków). | Tak |  |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US Weryfikacja międzykanałowa. | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1 szt. i przetwornik Cardio – 2 szt. | Tak |  |
|  | Jednakowe gniazda przetworników (głowic). Automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu. | Tak |  |
|  | Wodoszczelność przetworników (głowic) | IP68 |  |
|  | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |
|  | Zakres sygnału Toco | Minimum 0÷100 |  |
|  | Ustawienie linii podstawowej Toco | 20 jednostek |  |
|  | Przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led) | Tak |  |
|  | Współpraca z telemetrią płodową | Tak |  |
|  | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | Tak |  |
|  | Standardowe prędkości przesuwania papieru | 1,2 i 3 [cm/min] |  |
|  | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych. Minimum | Min. 15mm/s |  |
|  | Szerokość papieru 150mm, użyteczna szerokość wydruku 128mm | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY | Tak |  |
|  | Wprowadzanie notatek tekstowych | Tak |  |
|  | Wydruk badania dodatkowo zawiera: Imię i nazwisko pacjentki MRN-numer identyfikacyjny pacjentki Godzina, minuta, sekunda, data Prędkość wydruku Wiek ciążowy | Tak |  |
|  | Rozdzielczość wydruku | 8 punktów/ mm 200 dpi |  |
|  | Alarm końca papieru | Tak |  |
|  | Kompaktowa obudowa | Tak |  |
|  | Wózek pod kardiotokograf z koszykiem i blokadą kół | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim, instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej. | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego i uruchomienie urządzenia | Tak |  |

Telemetria płodowa

| L.P. | Parametr/Warunek/Wartość Graniczna | Warunek Graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Po podłączeniu do kardiotokografu bezprzewodowe monitorowanie częstości akcji serca płodu, aktywności skurczowej mięśnia macicy, ruchów płodu i tętna matki | TAK |  |
|  | Wodoszczelność głowic IP68 | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie kardiotokografu informacji o stanie naładowania baterii | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie kardiotokografu informacji o zasięgu głowic | TAK |  |
|  | Zasięg bezprzewodowego monitorowania min 80m w otwartej przestrzeni. | TAK |  |
|  | Praca na baterii, minimum 10 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe monitorowanie ciąży bliźniaczej, NiBp i Sp02 | TAK |  |
|  | Waga głowic < 140g | TAK |  |
|  | Współpraca z aparatem ktg będącym na wyposażeniu oddziału | TAK |  |