ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

ZNAK: 1/ZP/WÓZ-LAM /18

PAKIET NR 1 – WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji ………………………………..

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2018 | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Szerokość całkowita: 750 mm (± 20 mm) Długość całkowita: 2050 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 600 - 900 mm (± 20 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 00- 220 (± 20) – regulacja płynna | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 00- 140 (± 20) – regulacja płynna | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 8. | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia. | TAK |  |
| 9. | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 - 70° (± 5°) – regulacja płynna | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Wózek wyposażony w barierki boczne chromowane, zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, zabezpieczające pacjenta na min. 55% długości leża. | TAK |  |
| 11. | Każdy narożnik wózka wyposażony w krążki odbojowe zabezpieczające ściany i wózek podczas przetaczania | TAK |  |
| 12. | Wyposażenie wózka: - materac wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta – 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt. | TAK |  |
| 13. | Cztery koła jezdne o średnicy 150mm, z centralną blokadą, jedno z blokadą kierunkową. Podstawa wózka wyposażona w kosz na podręczne rzeczy pacjenta. | TAK |  |
| 14. | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 15. | Potwierdzone stosownym dokumentem przez niezależną jednostkę badawczą obciążenie robocze wózka wynoszące min. 250 kg. | TAK PODAĆ |  |
| 16. | Deklaracja zgodności ze znakiem CE WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 17. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 18. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |

PAKIET NR 2- LAMPA DAIGNOSTYCZNO-  ZABIEGOWA MOBILNA

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji ………………………………..

|  | lampa diagnostyczno- zabiegowa LED | Parametry techniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilna lampa diagnostyczno zabiegowa wykonana w technologii białych LED | TAK |  |
| 2. | Podstawa 4-ro ramienna wyposażona w cztery kółka w tym co najmniej 2 z hamulcami | TAK |  |
| 3. | Statyw z podstawą jezdną o wysokości 173 cm z uchwytem do przesuwania lampy | TAK |  |
| 4. | Ramię uchylne i obrotowe o długości 91cm | TAK |  |
| 5. | Możliwość regulacji wysokości oprawy w zakresie 123 cm | TAK |  |
| 6. | Natężenie oświetlenia 70 000 lux | TAK |  |
| 7. | Temperatura barwowa 4300 K | TAK |  |
| 8. | Współczynnik oddawania barwy Ra min 95 | TAK |  |
| 9. | Zakres regulacji średnicy pola oświetlanego 14-25 cm | TAK |  |
| 10. | Ilość diod LED w oprawie 19 szt | TAK |  |
| 11. | Żywotność diod LED 40 000 godzin | TAK |  |
| 12. | Pobór mocy do 30 W | TAK |  |
| 13. | Średnica oprawy oświetleniowej 33cm | TAK |  |

PAKIET NR 3- LAMPA ZABIEGOWA JEZDNA

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji ………………………………..

|  | lampa zabiegowa jezdna | Parametry techniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaawansowana technologicznie lampa zabiegowa na tzw. ‘’ gęsiej szyi’’ ( elastyczne manewrowanie lampą) | TAK |  |
| 2. | Podstawa 5-ro ramienna wyposażona w pięć kółek w tym co najmniej 2 z hamulcami | TAK |  |
| 3. | Lampa z białym światłem LED wyposażona w czujnik temperatury | TAK |  |
| 4. | Lampa zabiegowa składa się z 9 soczewek LED podzielonych na dwa odrębne obwody. | TAK |  |
| 5. | Średnica pola oświetlenia 14 cm. | TAK |  |
| 6. | Natężenie oświetlenia 80 000 lux | TAK |  |
| 7. | Temperatura barwowa 4500 K | TAK |  |
| 8. | Żywotność diod 50 000 godzin | TAK |  |
| 9. | Lampa okrągła ultra-płaski kształt. Czasza lampy wykonana z aluminium. | TAK |  |
| 10. | Cyfrowy przycisk K na panelu przednim, umożliwiający wybór pomiędzy dwiema różnymi temperaturami natężenia światła 5000 K-4500 K | TAK |  |
| 11. | Lampa nowa rok produkcji 2018. | TAK |  |
| 12. | Ruchy ramieniem wspomagane sprężyną skrętną | TAK |  |