ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

ZNAK: 1/ZP/PPK /18

PAKIET NR 1 – PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji ………………………………..

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepływowy podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych. System dwuelementowy składający się: ze sterownika z przewodem zasilającym i ogrzewacz. Do systemu dedykowane wkłady jednorazowe dla jednego pacjenta o czasie użycia 24 godziny. Temperatura grzania ustalona na stałym poziomie 40oC. Przepływ maksymalny 200 ml/min. Czas ogrzewania do osiągnięcia zadanej temperatury do 18 sekund od wypełnienia wkładu. Możliwość umieszczenia ogrzewacza w odległości kilkunastu centymetrów od miejsca wlewu w celu zminimalizowania utraty temperatury podawanych płynów. Stopień ochrony ogrzewacza minimum IP67 zapewniający możliwość zanurzenia w wodzie do 30 minut, na głębokość do 91 cm. Sterownik o wymiarach: 23,6 cm x 16,8 cm x 9,7 cm, waga 1,9 kg. Ogrzewacz o wymiarach: 12,7 cm x 6,6 cm x 3,0 cm, waga bez wkładu jednorazowego: 330 g. Instrukcja użycia systemu w języku polskim. |  |  |
| 2 | Wkład jednorazowy, dedykowany dla jednego pacjenta, sterylny, do ogrzewacza. Pakowany pojedynczo folia-papier z zestawem przedłużającym długości 7,5 cm. Możliwość podłączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer. Wkład może pozostawać w obwodzie i być transportowany razem z pacjentem przez 24 godziny. Objętość wstępnego wypełniania 4 ml. Sterylizowany radiacyjnie, niepirogenny, wykonany z materiałów niezawierających lateksu, kauczuku naturalnego, ftalanu DEHP. Wymiary wkładu: 11,4 cm x 3,8 cm x 1,0 cm. Waga bez zestawu przedłużającego 33 g. Waga zestawu przedłużającego 2 g. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser. 30 sztuk w jednym opakowaniu. |  |  |

| WARUNKI SERISU I GWARANCJI |
| --- |
| Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK Podać |  |
| Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego | TAK |  |
| W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy | TAK |  |
| Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych | TAK |  |
| Zamawiający dopuszcza maksymalnie trzy naprawy w okresie gwarancji, po których nastąpi wymiana całego urządzenia | TAK |  |
| Podać okres gwarantowanej dostępności części ( nie mniej niż 10 lat) | TAK |  |
| Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
| W okresie gwarancji wszystkie przeglądy będą wykonywane w ramach niniejszej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba że producent wymaga przeglądów w innych interwałach czasowych. | TAK Podać |  |
| Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
| Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznego używania produktu min.1godz, ilość osób do przeszkolenia - 4 | TAK Podać |  |

PAKIET NR II - SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA SZT 1

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji ………………………………..

| Lp. | Wymagania techniczne | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / podać zakresy/ opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa: | TAK |  |
| 2. | Model, typ, nr katalogowy: | TAK |  |
| 3. | Kraj pochodzenia: | TAK |  |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r. | TAK |  |
| SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA –1 SZTUKA |
| 1. | 4 zakresy regulacji temperatur; - najwyższy – 45 0 C( po 45 min. automatycznie przełączany na zakres wysoki ) - wysoki- 43 0 C - średni – 38 0 C -niski – 32 0 C | TAK |  |
| 2. | Alarm optyczny i akustyczny w razie przegrzania | TAK |  |
| 3. | Tryb szybkiego ogrzewania ( 38 0 C w ciągu 30 sekund) | TAK |  |
| 4. | Montaż na wózku, przy łóżku, na stojaku i podłodze | TAK |  |
| 5. | Łatwe czyszczenie urządzenia | TAK |  |
| 6. | Cicha praca | TAK |  |
| 7. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
| 8. | Rozmiary 380 x 410 x 280 mm ( wys. X szer. X głęb.) | TAK |  |
| 9. | Masa 6,8 kg | TAK |  |
| 10. | Filtr HEPA 0,03 µm, efektywność 99,97 % | TAK |  |
| 11 | Zasilanie 220 V, 50-60 Hz, 8 A | TAK |  |
| 12. | Kompatybilne z kocami Warm Touch | TAK |  |
| WARUNKI SERISU I GWARANCJI |
| 1. | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK Podać |  |
| 2. | Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego | TAK |  |
| 3. | W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych | TAK |  |
| 5. | Zamawiający dopuszcza maksymalnie trzy naprawy w okresie gwarancji, po których nastąpi wymiana całego urządzenia | TAK |  |
| 6. | Podać okres gwarantowanej dostępności części ( nie mniej niż 10 lat) | TAK |  |
| 7. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
| 8. | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy będą wykonywane w ramach niniejszej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba że producent wymaga przeglądów w innych interwałach czasowych. | TAK Podać |  |
| 9. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
| 10 | Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznego używania produktu min.1godz, ilość osób do przeszkolenia - 4 | TAK Podać |  |