ZAŁĄCZNIK NR 6 a

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia : FOTELE DO DIALIZ

Nazwa oferenta :……………………………………………………………………………………………………

Producent : ………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i typ : ………………………………………………………………………………………………………...

Rok produkcji: 2016

Opis fotela:

| 1. | Odchylane i składane podłokietniki |
| --- | --- |
| 2. | Płynna mechaniczna regulacja oparcia |
| 3. | Płynna mechaniczna regulacja dolnej części siedziska |
| 4. | Płynna mechaniczna regulacja wysokości siedziska |
| 5. | Ręczna regulacja podnóżka |
| 6. | Stopniowa regulacja podnóżka ułatwia dostosowanie podnóżka w pozycji półleżącej lub leżącej |
| 7. | Płynna zmiana pozycji fotela od siedzącej do horyzontalnej oraz Trendelenburga |
| 8. | Oddzielnie mocowane kółka o średnicy 10cm każde |
| 9. | Poduszka |
| 10. | Ręczny włącznik z przyciskiem pozycji początkowej, przyciskiem pozycji Trendelenburga, przyciskami regulacji, wypukłymi oznaczeniami przycisków |
| 11. | Długość podłokietnika 60,5 cm |
| 12. | Szerokość podłokietnika 13,5 cm |
| 13. | Długość siedziska 219 cm |
| 14. | Grubość tapicerki 9 cm |
| 15. | Długość całkowita 227 cm |
| 16. | Szerokość fotela 87 cm |
| 17. | Wysokość siedziska 56 cm – 78 cm |
| 18. | Kąt nachylenia oparcia do 75° |
| 19. | Kat nachylenia dolnej części siedziska do 22° |
| 20. | Kat nachylenia dolnej części siedziska do 22° |
| 21. | Wypełnienie i tapicerka: materiały odporne na promienie UV, ślinę oraz pot, wodoodporne i ognioodporne, testowane w kierunku biozgodności i toksyczności |
| 22. | Elektryczna regulacja oparcia, siedziska, wysokości, dolnej części siedziska |
| 23. | Transformator: główny 230 V/50 HZ – 110V/60 Hz, wyjście 25 V, bezpiecznik 1 A/T |
| 24. | Ręczny włącznik ( klasa ochronności IP) IP 66 |
| 25. | Klasa ochrony II |
| 26. | Kroploszczelność IPX 4 |
| 27. | Bezpieczeństwo elektryczne DIN EN 60601/1, 60601/1-2 |
| 28. | Przewód zasilania zwinięty 2 m |
| 29. | Przewód zasilania rozwinięty 3,5m |
| 30. | Maksymalne obciążenie 200 kg |
| 31. | Waga 75 kg |