ZAŁĄCZNIK NR 6 b

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia :  MONITOR SKŁADU CIAŁA

Nazwa oferenta :…………………………………………………………

Producent : ……………………………………………………………….

Nazwa i typ : ………………………………………………………………

Rok produkcji: 2016.

MONITOR SKŁADU CIAŁA

sztuk 1

elektrody do pomiaru przewodnienia – 100 kompletów

Opis aparatu:

| 1 | Pomiar oparty na nieinwazyjnej i dokładnej metodzie spektroskopii bioimpedancyjnej |
| --- | --- |
| 2. | Pomiar przewodnienia (OH) (przed/podializacyjnego) |
| 3. | Pomiar Indeksu tkanki beztłuszczowej (LTI) |
| 4. | Pomiar Indeksu tkanki tłuszczowej (FTI) |
| 5. | Pomiar Całkowitej wody ciała (TBW) |
| 6. | Pomiar Objętości dystrybucji mocznika (V) |
| 7. | Pomiar wody zewnątrzkomórkowej (ECW) |
| 8. | Pomiar wody wewnątrzkomórkowej (ICW) |
| 9. | Pomiar masy tkanki beztłuszczowej (kg i %) |
| 10. | Pomiar masy tłuszczu (kg) |
| 11. | Pomiar masy komórek ciała (kg) |
| 12. | Podawanie danych na wyświetlaczu LCD |
| 13. | Zintegrowany czytnik kart pacjenta |
| 14. | Bateria litowo-jonowa, pojemność min 5 godzin |
| 15. | Zasilanie 100-240V AC, 50-60 Hz |
| 16. | Warunki pracy – 0-35ºC, wilgotność 30-70% |
| 17. | Klasa produktu medycznego IIa |
| 18. | Zakres częstotliwości pomiaru – 50 oddzielnych częstotliwości w zakresie 5 – 1000 kHz |
| 19. | Dołączone oprogramowanie do kontroli nawodnienia u pacjenta dializowanego |
| 20. | W zestawie zewnętrzny czytnik kart pacjenta USB 2.0 |
| 21. | Możliwość zastosowania aparatu u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, leczonych zachowawczo i nerkozastępczo |