## Choszczno: dnia 25.01.2016 r.

## Pieczątka Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu

# Przedmiotem zamówienia jest: dostawa podnośnika  stołowego dwu nożycowego stacjonarnego z napędem hydraulicznym sterowanym ręcznie,   dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

Szczegółowy opis:

- Rodzaj napędu: Hydrauliczno-nożny

- Liczba nożyc: 2

- Maxymalny udźwig: 200 kg (ciężar musi być równo rozłożony)

- Wymiary platformy L x W : 1200 x 800

- Wysokość podnośnika w pozycji zamkniętej: do 200 mm

- Skok: 950 mm

- Wysokość max: 1150 mm

- Napęd: pedał nożny

- Wyłączniki krańcowe: Górny

- Uwarunkowania specjalne: pedał nożny zlokalizowany po prawej stronie

- Kolor: Niebieski ( RAL 5005) lub grafitowy ( RAL 7016)

- Zastosowanie: Podnoszenie i opuszczanie ładunków bez współjazdy Obsługi

- Wykonanie: EN 1570 + A2, Dyrektywą Maszynową, oznakowanie znakiem CE

- Dokumentacja: Język Polski w formie papierowej lub Pdf

Proszę podać łączną cenę netto i brutto zawierającą wszystkie koszty.

Termin realizacji do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.  Okres gwarancji 2 lata.

Płatność fakturą po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać do dnia: 25.01.2016 r. na adres:

SP ZOZ Choszczno

Ul. M. Niedziałkowskiego 4a

Pokój nr 305 (sekretariat Dyrektora)

Oznakowanie oferty następujące:

„OFERTA NA DOSTAWĘ  PODNOŚNIKA STOŁOWEGO DWU NOŻYCOWEGO STACJONARNEGO Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM STEROWANYM RĘCZNIE DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE ”

NR SPRAWY: 1/UP/POD 1/16 Nie otwierać przed 03.02-2016 przed godz. 12.00 .”

Na ofertę składają się:

- Formularz ofertowy;

- Załącznik nr1-opis przedmiotu zamówienia-zestawienie parametrów  podnośnika

- Zatwierdzony projekt umowy;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku pytań dotyczących podnośnika, proszę o kontakt z

Panem Marianem Borkowskim Tel: 601 054 941

W przypadku pytań dotyczących postępowania, proszę o kontakt z

Panią Stanisławą Szczykót w godz: 8.00 do 12.00

Tel. 095 765 87 43

Fax: 095 765 24 10

Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem Zamawiającego.