#### 1/UP/POD 1/16

# FORMULARZ OFERTOWY

______________ dnia ___. ___ . ______r .

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

adres Wykonawcy

...............................................................

Nr NIP ..................................................

nr telefonu ...........................................

nr telefaxu  ..........................................

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

ul. Niedziałkowskiego 4a

73 – 200 Choszczno

# oferta

### FORMULARZ OFERTOWY

# Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę podnośnika stołowego dwu nożycowego stacjonarnego z napędem hydraulicznym sterowanym ręcznie,  wykonamy zadanie w następującej cenie.

........................ zł netto + ........... % VAT = ............................zł brutto (słownie:..........................................................................................................................)

Szczegółowy opis:

- Rodzaj napędu: Hydrauliczno-nożny

- Liczba nożyc: 2

- Maxymalny udźwig: 200 kg (ciężar musi być równo rozłożony)

- Wymiary platformy L x W : 1200 x 800

- Wysokość podnośnika w pozycji zamkniętej: do 200 mm

- Skok: 950 mm

- Wysokość max: 1150 mm

- Napęd: pedał nożny

- Wyłączniki krańcowe: Górny

- Uwarunkowania specjalne: pedał nożny zlokalizowany po prawej stronie

- Kolor: Niebieski ( RAL 5005) lub grafitowy ( RAL 7016)

- Zastosowanie: Podnoszenie i opuszczanie ładunków bez współjazdy Obsługi

- Wykonanie: EN 1570 + A2, Dyrektywą Maszynową, oznakowanie znakiem CE

- Dokumentacja: Język Polski w formie papierowej lub Pdf

Oświadczamy, że oferowany asortyment posiada pełną dokumentację rejestracyjną, jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski oraz, posiada dokumenty rejestracyjne, które są możliwe do wglądu przez Zamawiającego w każdej chwili na jego żądanie.

Gwarantujemy termin płatności minimum 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT po zrealizowaniu dostawy.

Akceptujemy wszystkie warunki umowy oraz warunki gwarancyjne.

- Powyższe ceny uwzględniają następujące koszty:

- Dostarczenie, rozładunek  podnośnika

- Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim

- dostarczenia atestów, certyfikatów itp.,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem zadania i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że zawarty wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: .................................................................................................................................................

W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez: ..........................................................................

(podać imiona i nazwiska oraz stanowiska)

Należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na :

.....................................................................................................................................................

( podać nazwę banku i numer konta)

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej