Załącznik nr 1 do oferty- opis przedmiotu zamówienia

Opis podnośnika stołowego dwu nożycowego stacjonarnego z napędem hydraulicznym sterowanym ręcznie.

Specyfikacja:

Rodzaj napędu : Hydrauliczno-nożny

Liczba nożyc: 2 Max Udźwig: 200 kg

(ciężar musi być równo rozłożony)

Wymiary platformy L x W : 1200 x 800 Wysokość podnośnika w pozycji zamkniętej: do 200 mm Skok: 950mm Wysokość max: 1150 mm Napęd: pedał nożny Wyłączniki krańcowe: Górny Uwarunkowania specjalne: pedał nożny zlokalizowany po prawej stronie Kolor: Niebieski (RAL 5005) lub grafitowy (RAL 7016) Zastosowanie: Podnoszenie i opuszczanie ładunków bez współjazdy obsługi Wykonanie: EN 1570 +A2, Dyrektywą Maszynową, oznakowane znakiem CE Dokumentacja: Język Polski w formie papierowej lub Pdf

L –Długość

W – Szerokość

C –Wysokość w stanie złożonym

H –Skok

C+H Wysokość całkowita