Zestaw holterowski EKG

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| REJESTRATOR HOLTEROWSKI 3-KANAŁOWY – 2 sztuki |
|  | Rejestrator cyfrowy z wbudowaną nieulotną pamięcią typu Flash | Tak |  |
|  | Rejestracja 7 odprowadzeń EKG: I, II, III, aVR, aVL, aVF i V z 5 elektrod | Tak |  |
|  | Możliwość rejestracji 3-kanaowej do 7 dni | Tak |  |
|  | Podgląd EKG i ID pacjenta na ekranie LCD rejestratora | Tak |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta | Tak |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora, min. 10.000 próbek/sekundę/kanał | Tak |  |
|  | Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V typu AAA | Tak |  |
|  | Sygnalizacja pracy rejestratora, stanu baterii i odpadnięcia elektrody | Tak |  |
|  | Wymiary rejestratora poniżej 65x30x20 mm | Tak |  |
|  | Masa rejestratora poniżej 30g | Tak |  |
| SYSTEM ANALIZY HOLTEROWSKIEJ – 1 sztuka |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z Windows 7 Professional oraz Windows 8.1 64 bit | Tak |  |
|  | Platforma umożliwiająca prowadzenie wspólnej bazy danych dla systemu holtera EKG, próby wysiłkowej i spoczynkowego EKG | Tak |  |
|  | Obsługa rejestratorów 3- i 12-kanałowych | Tak |  |
|  | Analiza zapisu EKG o czasie trwania do 7 dni jako pojedynczej rejestracji | Tak |  |
|  | Tryb retrospektywny, prospektywny lub superimpozycji | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kryteriów skanowania przed i w trakcie analizy retrospektywnej i prospektywnej | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kryteriów zatrzymania skanowania w trakcie analizy prospektywnej | Tak |  |
|  | Możliwość wykluczenia z analizy wybranych odprowadzeń | Tak |  |
|  | Przeglądanie zapisu EKG metodą stronicowania lub metodą nakładania pobudzeń | Tak |  |
|  | Klasyfikacja nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca-pobudzeń pojedynczych, par i częstoskurczów, tachy- i bradykardii | Tak |  |
|  | Przeglądanie EKG, wzorców, tabeli arytmii, trendów i histogramów | Tak |  |
|  | Znakowanie kolorem poszczególnych typów pobudzeń | Tak |  |
|  | Możliwość dodawania i usuwania pobudzeń | Tak |  |
|  | Wykrywanie zaburzeń epizodów Bigemini i Trigemini | Tak |  |
|  | Detekcja tachykardii komorowej i nadkomorowej | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie migotania przedsionków | Tak |  |
|  | Natychmiastowy dostęp do zaznaczonych przez pacjenta fragmentów EKG na podstawie znaczników zdarzeń oraz możliwość ich edycji | Tak |  |
|  | Tryb pomiarów amplitud załamków i czasu trwania podokresów EKG z użyciem kursorów | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego lub ręcznego dodawania przykładów | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania zawartości i układu ankiety pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania zawartości i układu oraz podglądania raportu końcowego na ekranie przed wydrukiem | Tak |  |
|  | Analiza odcinka QT/QTc | Tak |  |
|  | Trendy QT, ST, HRV | Tak |  |
|  | Histogramy odstępu RR, przedwczesności pobudzeni nadkomorowych oraz częstoskurczów komorowych i nadkomorowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim | Tak |  |
| SPRZĘT KOMPUTEROWY – 1 zestaw |
|  | Komputer typu All-in-One z ekranem min. 20“, procesorem min. Intel i3 | Tak |  |
|  | System operacyjny Windows 8.1 Professional 64 bit | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa monochromatyczna | Tak |  |