OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1/ZP/LAM/14

Załącznik nr 6 do SIWZ

Rok produkcji 2014

Producent……………………..

Model……………………………

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Napięcia lampy 80;110;130 kV +/- 10% | TAK |  |
| 2 | Zakres natężenia prądu lampy 20–240 mA ± 20 % | TAK |  |
| 3 | Okres krótkotrwały 10 mim – 4.5 kW | TAK |  |
| 4 | Ciągły – 3,5 kW | TAK |  |
| 5 | Maks. moc generatora 50 kW | TAK |  |
| 6 | Maks. moc wyjściowa 345 mA; 130kV | TAK |  |
| 7 | Pojemność cieplna anody 5.0 MHU (3.7 MJ) | TAK |  |
| 8 | Filtracja CARE lampy równoważny 6.3 mm Al Warunek: 140 kV | TAK |  |
| 9 | Urządzenie ograniczające wiązkę promieni CARE równoważny 0.5 mm Al | TAK |  |
| 10 | Grubość połówkowa 5.1 mm Al +/- 0,2 mm Al ± 0.2 mm Al Warunek: 80 kV | TAK |  |
| 11 | Grubość połówkowa 6,9 mm Al +/- 0,2 mm Al ± 0.2 mm Al Warunek: 110 kV | TAK |  |
| 12 | Grubość połówkowa 7,9 mm Al +/- 0,2 mm Al ± 0.2 mm Al Warunek: 130kV | TAK |  |
| 13 | Duża wielkość ogniska 0.8 x 0.7 mm / 70 Warunek: zgodnie z IEC 60 336 | TAK |  |
| 14 | Mała wielkość ogniska 0.8 x 0.5 mm / 70 Warunek: zgodnie z IEC 60 336 | TAK |  |
| 15 | Instalacja lampy musi być wykonana przez pracowników autoryzowanego serwisu lub osoby posiadające certyfikat wystawiony przez producenta aparatu | TAK |  |