ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ

Numer sprawy: 1/ZP/KAR/13

kardiomonitor dla dorosłych – szt. 2

Pkt. 3.  Czy Zamawiający dopuści dobrej klasy kardiomonitor, z wysokiej  jakości ekranem LCD, z aktywną matrycą TFT, rozdzielczości 800x600 pikseli  i przekątnej ekranu 8,4”?

Kardiomonitor taki, mniejszy i  poręczniejszy, o uniwersalnym charakterze, posiadający wygodny, składany uchwyt  do przenoszenia monitora lub zawieszenia go na poręczy łóżka, szynie itp.  może  pełnić rolę zarówno monitora transportowego, jak i stacjonarnego. Wysoka  jakość  wyświetlacza, w który jest wyposażony, gwarantuje doskonałe warunki obrazowania i  praktyczną, wygodną obsługę a akumulator zapewnia 7 godzinną pracę monitora.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor z zapisem 60 odcinków krzywych dynamicznych związanych ze zdarzeniami alarmowymi?  W praktyce oferowana przez nas  ilość,  jest wystarczająca do analizy sytuacji krytycznych  u pacjenta.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Pkt. 9.8  Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor rozpoznający 16 następujących rodzajów zaburzeń rytmu:  ASYSTOLIA, BRADYKARDIA, TACHYKARDIA, VFIB / VTAC, VT>2, PARA PVC, BIGEMINIA, TRIGEMINIA, R NA T, PVC,  BRAK UDERZ., IRR, PNP, PNC, BRADYK. KOM., VENT.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Pkt.10.2. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z  zakresem częstości oddechów 6-150/min i pomiarem bezdechu  w zakresie 10-40 sek. ?

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z SIWZ.

Pkt. 12.7.  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem NIBP w trybie na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, w trybie pomiarów ciągłych przez określony czas, oraz z funkcją wstępnego ustawienia ciśnienia,  ale bez funkcji pompowania mankietu i trzymania  ciśnienia przez żądany czas?

ODPOWIEDŹ: ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Pkt. 14.9. Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor  posiadający uchwyt do przenoszenia monitora, a nie posiadający uchwytu do zawieszania na poręczy łóżka?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Pkt 16.3. Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor posiadający ręczne ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta  i automatyczne ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do wybranej  kategorii wiekowej pacjenta?

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z SIWZ.

Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający arkusz obliczeń z funkcję kalkulatora  leków, do obliczania dawki leków, z możliwością indywidualnego  zdefiniowania  listy leków przez użytkownika,  oraz tabelę rozcieńczeń, a także posiadający funkcję obliczeń  parametrów hemodynamicznych, a nie posiadający obliczeń nerkowych i wentylacyjnych?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pkt  19.2.   Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający funkcji podglądu  danych z innych monitorów podłączonych do sieci, bez korzystania ze stacji centralnej?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Pkt.20. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor,  posiadający  ciche i wydajne chłodzenie aktywne, zapewniające właściwą temperaturę pracy urządzenia, spełniające wszystkie wymogi medyczne.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

kardiomonitor z możliwością rozbudowy,  dla dorosłych –  szt. 1

Pkt 22.  Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor którego masa wraz z akumulatorem wynosi 7 kg? Większa waga monitora wiąże się z większym od  wymaganego minimum, ekranem 15”?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pkt. 24.  Czy Zamawiający dopuści dobrej klasy kardiomonitor, z wysokiej  jakości ekranem LCD, z aktywną matrycą TFT, rozdzielczości 800x600 pikseli  i przekątnej ekranu 8,4”?

Kardiomonitor taki, mniejszy i  poręczniejszy, o uniwersalnym charakterze, posiadający wygodny, składany uchwyt  do przenoszenia monitora lub zawieszenia go na poręczy łóżka, szynie itp.  może  pełnić rolę zarówno monitora transportowego, jak i stacjonarnego. Wysoka  jakość  wyświetlacza, w który jest wyposażony, gwarantuje doskonałe warunki obrazowania i  praktyczną, wygodną obsługę a akumulator zapewnia 7 godzinną pracę monitora.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Pkt  28. Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor nieposiadający możliwości zapamiętywania 12 godzin krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym, a jedynie możliwość zatrzymania i cofnięcia zapisu wszystkich krzywych z ostatnich 2 minut?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Pkt 29. Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor z zapisem 60 odcinków krzywych dynamicznych związanych ze zdarzeniami alarmowymi?  W praktyce oferowana przez nas  ilość,  jest wystarczająca do analizy sytuacji krytycznych  u pacjenta.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Pkt. 31.16  Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor rozpoznający 16 następujących rodzajów zaburzeń rytmu:  ASYSTOLIA, BRADYKARDIA, TACHYKARDIA, VFIB / VTAC, VT>2, PARA PVC, BIGEMINIA, TRIGEMINIA, R NA T, PVC,  BRAK UDERZ., IRR, PNP, PNC, BRADYK. KOM., VENT.

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z SIWZ.

Pkt.32.8. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z  zakresem częstości oddechów 6-150/min i pomiarem bezdechu  w zakresie 10-40 sek. ?

ODPOWIEDŹ: ZGODNIE Z SIWZ.

Pkt. 34.14.  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem NIBP w trybie na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, w trybie pomiarów ciągłych przez określony czas, oraz z funkcją wstępnego ustawienia ciśnienia,  ale bez funkcji pompowania mankietu i trzymania  ciśnienia przez żądany czas?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Pkt 36.13  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wielorazowym czujnikiem  SpO2 na palec typu klips?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pkt 38.6. Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor posiadający ręczne ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta  i automatyczne ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do wybranej  kategorii wiekowej pacjenta?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Pkt. 39. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający arkusz obliczeń z funkcję kalkulatora  leków, do obliczania dawki leków, z możliwością indywidualnego  zdefiniowania  listy leków przez użytkownika,  oraz tabelę rozcieńczeń, a także posiadający funkcję obliczeń  parametrów hemodynamicznych, a nie posiadający obliczeń nerkowych i wentylacyjnych?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pkt  41.4.   Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający funkcji podglądu  danych z innych monitorów podłączonych do sieci, bez korzystania ze stacji centralnej?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Pkt.43. Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor,  posiadający  ciche i wydajne chłodzenie aktywne, zapewniające właściwą temperaturę pracy urządzenia, spełniające wszystkie wymogi medyczne.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (095) 765 24 10.

Otrzymano dnia …….………….      Ilość stron ….…..….      Pieczątka i podpis ………………………