OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy 1/ZP/ŁÓŻ/12

### Przedmiot zamówienia: ŁÓŻKA SZPITALNE sztuk 37

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2012

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Warunek TAK lub NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elementy łóżka wykonane ze stali węglowej, pokryte białym lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: długość 210 cm, +/- 3 cm szerokość 100 cm, +/- 3 cm wysokość 55 cm,+/- 3 cm | TAK |  |
| 3 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, oraz listwy odbojowe wzdłuż ramy chroniące łóżko przed uderzeniami | TAK |  |
| 4 | Szczyty łóżka wykonane z polietylenu w technologii Rotomuldingu z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, oraz promieniowanie UV. Szczyt wyjmowany bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 5 | Leże o wymiarach 200x90 cm, dwusegmentowe, wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym | TAK |  |
| 6 | regulacja przechyłów wzdłużnych za pomocą dźwigni umieszczonej pod leże w sekcji nożnej | TAK |  |
| 7 | Regulacja segmentów leża ręczna wspomagana sprężynami gazowymi dla: segmentu oparcia pleców w zakresie min. 70(Regulacja segmentu oparcia pleców dokonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod leżem Regulacja przechyłu Trendelenburga min15° Regulacja przechyłu anty-Trendelenburga min.12° | TAK |  |
| 8 | Układ jezdny wyposażony w 4 koła jezdne w tworzywowej obudowie z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową | TAK |  |
| 9 | Łóżko wyposażone w 2 barierki boczne chromowane, składane wzdłuż ramy łóżka | TAK |  |
| 10 | Łóżko wyposażone w: wieszak kroplówki, Ramka do kart gorączkowych wykonana z płyty tworzywowej typu unilam z tworzywowym tipsem | TAK |  |
| 11 | Łóżko wyposażone w: materac z pianki poliuretanowej o grubości 100mm. w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przystosowanym do prania i dezynfekcji uchwyt do woreczków urologicznych | TAK |  |
| 12 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znak CE | TAK |  |
| 13 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 14 | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów: biały, beżowy, niebieski, seledyn, drewnopodobny. | TAK |  |

UWAGA: Wartość „TAK” w kolumnie  „Parametry Wymagane” oznacza warunek graniczny, tym samym nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

### Przedmiot zamówienia: ŁÓŻKA SZPITALNE sztuk 3

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2012

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Warunek TAK lub NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elementy łóżka wykonane ze stali węglowej, pokryte białym lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: długość 210 cm, +/- 3 cm szerokość 100 cm, +/- 3 cm wysokość 55 cm,+/- 3 cm | TAK |  |
| 3 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, oraz listwy odbojowe wzdłuż ramy chroniące łóżko przed uderzeniami | TAK |  |
| 4 | Szczyty łóżka wykonane z polietylenu w technologii Rotomuldingu z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, oraz promieniowanie UV. Szczyt wyjmowany bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 5 | Leże łóżka o wymiarach 200x90 cm, czterosegmentowe, w tym 3 segmenty ruchome. Segmeny: oparcia pleców, segmenty uda i podudzia wypełnione odejmowaną stalową siatką pokrytą lakierem proszkowym | TAK |  |
| 6 | regulacja przechyłów wzdłużnych za pomocą dźwigni umieszczonej pod leże w sekcji nożnej | TAK |  |
| 7 | Regulacja segmentów leża ręczna wspomagana sprężynami gazowymi dla: segmentu oparcia pleców w zakresie min. 70(Regulacja segmentu oparcia pleców dokonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod leżem Regulacja przechyłu Trendelenburga min15° Regulacja przechyłu anty-Trendelenburga min.12° | TAK |  |
| 8 | Układ jezdny wyposażony w 4 koła jezdne w tworzywowej obudowie z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową | TAK |  |
| 9 | Łóżko wyposażone w 2 barierki boczne chromowane, składane wzdłuż ramy łóżka | TAK |  |
| 10 | Łóżko wyposażone w: wieszak kroplówki, Ramka do kart gorączkowych wykonana z płyty tworzywowej typu unilam z tworzywowym tipsem | TAK |  |
| 11 | Łóżko wyposażone w: materac z pianki poliuretanowej o grubości 100mm. w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przystosowanym do prania i dezynfekcji uchwyt do woreczków urologicznych | TAK |  |
| 12 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znak CE | TAK |  |
| 13 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 14 | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów: biały, beżowy, niebieski, seledyn, drewnopodobny. | TAK |  |

UWAGA: Wartość „TAK” w kolumnie  „Parametry Wymagane” oznacza warunek graniczny, tym samym nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.