#### 1/UP/UPS/11

# FORMULARZ OFERTOWY

______________ dnia ___. ___ . ______r .

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

adres Wykonawcy

...............................................................

Nr NIP ..................................................

Nr konta bankowego

..............................................................

nr telefonu ...........................................

nr telefaxu  ..........................................

# Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę UPS-a wraz z montażem i uruchomieniem wykonamy zadanie w następującej cenie.

........................ zł netto + ........... % VAT = ............................zł brutto (słownie:..........................................................................................................................)

Szczegółowy opis:

Nr sprawy: 1/UP/UPS1/11

UPS - 10kVA/7kW

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARZMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość rozbudowy mocy i pracy równoległej do 4 jednostek | TAK |  |
| 2. | System umożliwiający wymianę poszczególnych modułów bez konieczności przerwy w pracy zasilacza | TAK |  |
| 3. | System kontroli wewnętrznej zasilacza | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 5 | Własna diagnostyka systemu oraz automatyczne wykrywania błędów, typu: zły stan akumulatorów, zasilania itp. | TAK |  |
| 6. | Dane techniczne Moc wyjściowa UPSa 10kVA/7kW on-line Napięcie wyjściowe 230V Stabilizacja napięcia wyjściowego +/- 3% Współczynnik THD Vthd < 3% Współczynnik szczytu 3:1 Mocna ładowarka wewnętrzna o mocy 500W Regulacja częstotliwości oraz napięcia z panelu sterowania. Tryb pracy ECO dla oszczędności energii Tolerancja napięcia na By-pass (160V~280V) Wewnętrzny przełącznik By-pass MTBS | TAK |  |
| 7. | Sprawność UPS-a on-line minimum 90% | TAK |  |
| 8. | Tryby pracy Normal/ECO | TAK |  |
| 9 | Zewnętrzne akumulatory o pojemności 75Ah (20 sztuk) | TAK |  |
| 10. | Dodatkowa zewnętrzna ładowarka 1000W | TAK |  |
| 11. | Stojak na akumulatory | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany asortyment posiada pełną dokumentację rejestracyjną, jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski oraz, posiada dokumenty rejestracyjne, które są możliwe do wglądu przez Zamawiającego w każdej chwili na jego żądanie.

Gwarantujemy termin płatności minimum 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT po zrealizowaniu dostawy, instalacji i przeszkoleniu personelu.

Akceptujemy wszystkie warunki umowy oraz warunki gwarancyjne.

- Powyższe ceny uwzględniają następujące koszty:

- Dostarczenie, rozładunek, montaż, uruchomienie.

- dostarczenia atestów, certyfikatów itp.,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem zadania i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że zawarty wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: .................................................................................................................................................

W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez: ..........................................................................

(podać imiona i nazwiska oraz stanowiska)

Należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na :

.....................................................................................................................................................

( podać nazwę banku i numer konta)

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej