ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ

Dot: Przetargu na „Remont pokrycia dachowego budynku Nr 7 Rehabilitacji”

i na „ Remont pokrycia budynku Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Choszcznie”.

W związku z tym, że w obu ogłoszeniach o przetargu /w obu SWIZ-ach/

podano sposób obliczenia ceny, oczekujemy od zamawiającego uzupełnienia

opisów i przedmiarów w następujących przypadkach;

- Dotyczy robót na budynku nr 7 – Oddziału Rehabilitacji.

- W ST napisano, że należy wykonać naprawę pokrycia dachowego,

a w przedmiarach nie wykazano tej czynności.

2.       Jakiej grubości należy ułożyć styropian na dachu, w przedmiarach ujęto

płyty styropianowe gr. 12 cm w ST jest mowa o grub. 12 cm pkt 1.3.1

a w pkt 5.1. grub. 10 cm oraz grub. 15 cm w pkt 5.1. wytyczne wykonawcze.

Jaka ma być właściwa grubość styropianu ?

3.      Jakiej grubości styropian ma być zastosowany i w jakim gatunku na

na docieplenie gzymsu ? W przedmiarach w opisie ujęto gr. 10 cm

a w ST brak opisu do tej roboty.

4.      W ST brak opisu dla poz. 10 przedmiaru -  obróbka wystających rur.

Prosimy o podanie ich ilości i sposobu wykonania tych obróbek z załączeniem

szkicu dla obróbki.

5.      Prosimy podać właściwe średnice dla rynien i rur spustowych ponieważ naszym

zdaniem podane średnice są mylne.                                                                               6.      Czy inwestor przewidział, że przed ułożeniem na dachu płyt styropianowych

należy ułożyć deskowanie na skrajach dachu / okapu/ do montażu pasów

nadrynnowych z blachy i jakie rozwiązanie przyjąć wokół kominów, które mają

mieć również obróbki z blachy.

ad.1 Naprawa istniejącego pokrycia dachu może wystąpić tylko sporadycznie w  
        bardzo niewielkim zakresie

ad.2 Przyjąć docieplenie dachu płytami PSK o grub.12cm

ad.3 Zastosować styropian grub.10cm wg technologii Sto Therm Clasic

ad.5 Przyjąć 5szt. i stosować  wymagania PN-61/B-10245 i zasady sztuki budowlanej

ad.6 Ułożyć deskowanie wg zasady jak na rys.2. Przy kominach stosować 
        wymagania  PN-61/B-10245 rys.35, 36 i 37 normy