ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy zapytania dla zadania:

„oferta na remont pokrycia dachowego budynku oddziału dziecięcego

SP ZOZ w Choszcznie”

Uprzejmie prosimy o odpowiedz na poniższe zagadnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachowego oddziału dziecięcego  SP ZOZ  Choszczno:

- Jaki rodzaj materiału zastosować na wykonanie rur spustowych, rynien, parapetów i innych obróbek blacharskich – blacha ocynkowana czy powlekana.

- Czy ocieplać  ościeża okienne i drzwiowe /brak w przedmiarach/

- Czy wykonać cokół – zabezpieczenie przed opadami deszczu i śniegu /brak w przedmiarze/.

- Czy możliwe jest odstępstwo w zastosowaniu systemu dociepleń StoTherm Clasic.

- Prosimy o szczegół obróbki kominów poz. przedmiaru 1.1.14 - zabezpieczenie  zniszczonych czapek kominowych.

- Czy wykonać obróbki daszku nad wejściem do budynku oddziału dziecięcego, obróbki szafki elektrycznej przed budynkiem oraz wymianę rur i rynien / brak w przedmiarze/.

- Prosimy o szczegół  obróbki połączenia ściana-dach / montaż haków, rodzaj obróbki sposób montażu/.

- Czy do robót tynkarskich na kominie wysokim uwzględnić koszty rusztowania, a do robót malarskich rzeczywiste jego wymiary.

- Czy do poz. przedmiaru 1.1.11 obróbka wystających rur wliczyć

13 sztuk faktycznie wystających z dachu.

- Czy przez pozycję 1.1.5 należy rozumieć  demontaż i montaż blachy dachówkopodobnej – 60,63 m2 oraz odcięcie istniejących marek ( w liczbie 23x2x2= 92 szt.) i ponowne wspawanie przedłużonych marek.

- Jaką odległość przyjąć do poz. 1.1.6  tj wywiezienie gruzu ( styropian rozbiórkowy z elewacji około 12,6 m3).

ad.1. Blacha powlekana w kolorze istniejącym

ad.2. Ocieplać gdzie jest to możliwe wg zał. rys W430, a gdzie jest to niemożliwe 
         wykonać wg rys.W435

ad.3  Wykonać o wysokości 30cm z ociepleniem styrodurem o grub. 8Cm

ad.4  Zastosować system Sto Therm Clasic

ad.5  Rysunek nr1 w załączeniu

ad.6  Wykonać obróbki daszku i szafki elektrycznej oraz wymianę rur i rynien

ad.7  Rysunek nr2 w załączeniu

ad.8  Uwzględnić rusztowanie i malowanie całego komina

ad.9  Uwzględnić

ad.10 Poz.1.1.5 uwzględnia demontaż i montaż blachy dachówko podobnej oraz 
          odcięcie istniejących marek i ponowne wspawanie przedłużonych

ad.11 Przyjąć 5km