ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: ŁÓŻKO PORODOWE SZTUK 2

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżka porodowe fabrycznie nowe. rok produkcji 2011. | TAK |  |
|  | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. | TAK |  |
|  | Długość łóżka: 2200 mm ( + 30 mm ). | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość łóżka: 1050 mm ( + 30 mm ). | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża: 600 do 990 mm (+20 mm ). | TAK |  |
|  | Kąt uniesienia oparcia pleców: 700 ( + 50 ). | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 150 ( + 30 ). | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 80 ( + 30 ). | TAK |  |
|  | Kąt uniesienia siedziska: 200 ( + 30 ). | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego z pilota nożnego. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego z pilota nożnego. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża oraz oparcia pleców sterowana dodatkowo z paneli sterujących umieszczonych w poręczach bocznych od strony pacjentki i personelu. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu siedziska za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego z pilota nożnego. | TAK |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. | TAK |  |
|  | Przechyły wzdłużne wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. | TAK |  |
|  | Podświetlanie podłogi załączane z paneli sterujących w poręczach bocznych. | TAK |  |
|  | Panel kontrolny z funkcją sterowania i blokowania funkcji elektrycznych łóżka, również w przypadku awarii zasilania. | TAK |  |
|  | Panel chowany pod leże od strony segmentu oparcia pleców. | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania pozycji fotelowej. | TAK |  |
|  | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. | TAK |  |
|  | Tworzywowe poręcze boczne opuszczane. Górna powierzchnia poręczy z poliuretanowymi, przeciwpoślizgowymi nakładkami | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe wyjmowane z ramy leża. | TAK |  |
|  | Rama łóżka od strony głowy pacjentki zaopatrzona w krążki odbojowe.. | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, osłonięta obudową z tworzywa ABS. | TAK |  |
|  | Segment siedzenia i segment nożny osłonięte odejmowanymi wkładami z tworzywa ABS |  |  |
|  | Łóżko przejezdne - mobilne, z centralną blokadą kół oraz funkcją blokady jednego koła do jazdy na wprost | TAK |  |
|  | Materace z pianki poliuretanowej spienionej. Pokrowce na materace z tkaniny nie przepuszczającej wilgoci. | TAK |  |
|  | Wyposażenie łóżka: materac materac dla noworodka miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej podkolanniki (komplet) oparcia pod stopy (komplet) uchwyty rąk (komplet) poręcze boczne z panelami sterującymi wieszak kroplówki uchwyt do pozycji kucznej | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu | TAK |  |

UWAGA :	Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie  oferty.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

.............................................................................

Podpis osoby upoważnionej