OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 6 do SIWZ

1/ZP/SORA1/10

# Pozycja 1: przyłóżkowy aparat  RTG sztuk 1

## Producent:

Urządzenie typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2010 r.

|  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać |
| --- | --- | --- | --- |
| I. GENERATOR |
| 1 | Moc generatora [kW] | Min. 3,3 kW |  |
| 2 | Generator wysokiej częstotliwości HF | Tak |  |
| 3 | Zakres regulacji napięcia anodowego [kV] | Min. 40÷ 110 kV |  |
| 5 | Zakres regulacji wartości mAs [mAs] | Min. 0.2÷ 250 mAs |  |
| 6 | Zakres regulacji czasu ekspozycji [s] | Min. 0.003÷4 sek |  |
| II.LAMPA RTG Z KOLIMATOREM |
| 1 | Lampa RTG stałą anodą | Tak |  |
| 2 | Wielkość ogniska lampy [mm] | Max 1,5 mm |  |
| 3 | Pojemność cieplna anody [kHU] | Min. 35kHU |  |
| 4 | Szybkość chłodzenia anody | 225W |  |
| 5 | Pojemność cieplna kołpaka | 540kHU |  |
| 6 | Szybkość chłodzenia kołpaka | 80W |  |
| 7 | Zabezpieczenie termiczne lampy | Tak |  |
| 8 | Kąt anody | 16º |  |
| 9 | System pomiaru SID | Tak |  |
| 10 | Obrót kolimatora [˚] | Min. +/- 90° |  |
| III. UKŁADY POZYCJONOWANIA APARATU |
| 1 | Maksymalna odległość ogniska lampy do podłogi [cm] | Min. 190 cm |  |
| 2 | Minimalna odległość ogniska lampy od podłogi [cm] | Max 70 cm |  |
| 3 | Szerokość transportowa aparatu [cm] | Max 75cm |  |
| 4 | Wysokość transportowa aparatu [cm] | Max 145cm |  |
| 5 | Długość przewodu zasilającego [m] | Min. 5 m |  |
| 6 | Długość przewodu wyzwalającego [m] | Min. 5 m |  |
| 7 | Waga kompletnego aparatu [kg] | Max 150kg |  |
| 8 | Zintegrowany pojemnik na kasety | Tak |  |
| 9 | Obrót lampy względem osi ramienia lampy [˚] | Min. +/- 180º |  |
| 10 | Obrót lampy względem osi wzdłużnej lampy [˚] | -18º - 133º° |  |
| IV. WYMAGANIA DODATKOWE |
| 1 | Przeprowadzenie na koszt dostawcy testów akceptacyjnych aparatu | TAK |  |
| 2 | Certyfikat CE i deklaracja zgodności jednego producenta na cały aparat rtg | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Wpis aparatu do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 6 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z obsługi aparatu rtg po instalacji. | TAK |  |
| 7 | Okres pełnej gwarancji na aparat [miesięcy] | Min. 24 |  |
| 8 | Ilość przeglądów technicznych w okresie gwarancji [przeglądów] | Min. 4 |  |
| 9 | Miernik dawki pacjenta kompatybilny z aparatem | TAK |  |

Nie spełnianie wyżej wymienionych warunków powoduje odrzucenie oferty.

................................................

Podpis osoby upoważnionej