1/ZP/WIN/09

Choszczno, 2009-10-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigu osobowego w istniejącym szybie dźwigowym w budynku oddziału rehabilitacji SP ZOZ w Choszcznie.. Nr sprawy: 1/ZP/WIN/09

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ulica Niedziałkowskiego 4A

73-200 Choszczno

Strona WWW. spzozchoszczno.pl

email: <przetargi@spzozchoszczno.pl>

Godziny urzędowania 8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

adres strony internetowej: www.spzozchoszczno.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Specyfikację istotnych warunków zamówienia pobieramy ze strony internetowej, możemy ją również uzyskać pocztą elektroniczną oraz pocztą zwykłą na wniosek Wykonawcy. Wszystkie istotne informacje publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej Zamawiającego i dlatego prosimy śledzić stronę internetową codziennie aż do zakończenia postępowania.

Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż  dźwigu osobowego w istniejącym szybie dźwigowym w budynku oddziału rehabilitacji SP ZOZ w Choszcznie, dostarczenie wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń na jego użytkowanie, w tym dopuszczenie obiektu do użytkowania jeśli w wyniku kontroli taka potrzeba wyniknie, oraz przekazanie uruchomionego obiektu inwestorom.

kod CPV 45313100-5             instalowanie wind,

kod CPV29221610-3              windy

Zakres prac obejmuje:

- sporządzenie dokumentacji technicznej dla dźwigu,

- uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej i zakresu robót w Urzędzie Dozoru Technicznego,

- demontaż istniejących urządzeń dźwigowych w maszynowniach, szybach, przystankach, z zachowaniem przepisów BHP, uzgodnienie z Zamawiającym sposobu zagospodarowania zdemontowanych elementów

- adaptacja istniejącego szybu windowego w zakresie niezbędnym do zainstalowania nowego urządzenia dźwigowego,

- roboty budowlane w zakresie niezbędnym do zainstalowania dźwigu,

- montaż fabrycznie nowego urządzenia dźwigowego,

- uruchomienie urządzenia,

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów i skuteczności ochrony przed pożarem elektrycznym,

- odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego, łącznie z poniesieniem wszystkich kosztów tzw. odbiorowych,

- przekazanie urządzenia Zamawiającemu (przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, przekazanie 2 egz. dokumentacji po wykonawczej w wersji papierowej w języku polskim)

- serwisowanie w okresie gwarancji tj. 36 miesięcy (bieżące czynności konserwacyjne co 30 dni w cenie oferty).

Dane techniczne dźwigu osobowego w budynku rehabilitacji (po wymianie):

- Udźwig                                                         min. 1500 kg

- Rodzaj dźwigu                                             osobowy

- Prędkość                                                         0,5m/s

- Ilość przystanków i dojść                                 4

- Kabina nieprzelotowa

- Drzwi kabinowe automatyczne

- Drzwi przystankowe automatyczne

- Kaseta dyspozycji w kabinie

- Kasety wezwań z piętrowskazywaczami

Uzupełnienie danych technicznych dźwigu osobowego po wymianie:

Kabina: Dopuszczalne minimalne wymiary wewnętrzne: szer. 1400mm, głębokość 2350mm, wys. 2050mm

Wykonana z blachy nierdzewnej, oświetlenie awaryjne, sygnał dojazdu dźwigu, sygnalizacja przeciążenia kabiny, alarm, pietrowskazywacz, podłoga antypoślizgowa, poręcz, wentylacja grawitacyjna i wymuszona, lustro na pół ściany tylnej, oświetlenie kabiny, sygnalizacja głosowa.

Drzwi kabinowe: automatyczne centralne czteroskrzydłowe o szerokości nie mniej niż 1200 mm i wysokości 2000 mm, wykonane z blachy nierdzewnej.

Drzwi przystankowe: automatyczne centralne czteroskrzydłowe o szerokości nie mniej niż 1200 mm i wysokości 2000 mm, wykonane z blachy nierdzewnej.

Sterowanie: mikroprocesorowe, dojazd regulowany falownikiem częstotliwościowym, zbiorczość góra dół, zabezpieczenie przed spaleniem silnika, kontrola zamykania i otwierania drzwi, kontrola ilości jazd, kontrola czasu jazdy, telealarm z interkomem, automatyczna ewakuacja na najbliższy przystanek, sygnalizacja głosowa, jazda pożarowa, .

Zespół napędowy: nowoczesny energooszczędny elektryczny zespół napędowy.

Szyb istniejący:

Wymiary

- Szerokość 1980 mm

- Głębokość 2700 mm

- Podszybie 1150 mm

- Nadszybie 3200 mm

- Maszynownia – górna nad szybem

Wyposażyć w osłonę przeciwwagi w podszybiu

Zakres prac:

- Inwentaryzacja szybu,

- Wykonanie dokumentacji technicznej – uzgodnieniowej i odbiorowej – po 2 kpl.

- Wymiana zespołu napędowego na zespół z  wraz z linami

- Wymiana posadowienia i koła zdawczego

- Wymiana ogranicznika prędkości na dwukierunkowy i obciążki

- Uzgodnienie i zatwierdzenie zakresu prac prze UDT

- Demontaż istniejącego dźwigu

- Wymiana aparatury sterującej na mikroprocesorową o zbiorczym sterowaniu w dół

- Wymiana kabiny

- Wymiana ramy kabinowej

- Montaż drzwi kabinowych

- Wymiana drzwi szybowych na automatyczne

- Montaż pełnowymiarowej bariery fotoelektrycznej

- Wymiana kaset wezwań na piętrach i montaż piętrowskazywacza na parterze

- Wymiana ramy przeciwwagi

- Wymiana amortyzatorów w podszybiu

- Sprawdzenie i weryfikacja prowadnic

- Malowanie szybu i maszynowni

- Obróbka i malowanie glifów drzwi szybowych w obrębie 0,5 m wokół drzwi

- Wymiana instalacji elektrycznej w szybie i maszynowni

- Modernizacja pionu zasilającego dźwig od wyłącznika głównego

- Uruchomienie systemu łączności ze służbami ratowniczymi

- Wykonanie niezbędnych badań dopuszczających dźwig do eksploatacji przez UDT

- Pomiary elektryczne

- Regulacja i próby z obciążeniem wykonane przez KJ

- Uczestnictwo w pozytywnym badaniu dźwigu przez UDT ( opłacenie kosztów badania)

Organizacja robót:

- Organizacja prac winna uwzględniać fakt, iż prace będą wykonywane w czynnym budynku.

- Wykonawca będzie zobowiązany do systematycznego wywozu wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji 126 dni od daty zawarcia umowy.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie poniższych warunków:

  - Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień ( np. koncesje, zezwolenia i licencje);

  - Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  - Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.,

- Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust.3.

- Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- Jeżeli jest niezgodna z ustawą;

- Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3,

- Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- Zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- Wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- Zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

- Który w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

- Nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.

Ocena spełniania w/w warunków  dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż warunki w/w zostały przez Wykonawcę spełnione. Nie spełnienie chociaż jednego z w/w warunków wyklucza Wykonawcę z postępowania.

8) Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i zgodnie z ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium	Waga

cena	 100,00%

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium                            Wzór                                                  Sposób oceny

cena

cena najtańszej  oferty/cena oferty x 100% x 100 pkt.       punktowy

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ulica Niedziałkowskiego 4A

73-200 Choszczno

Pokój nr 305 ( sekretariat dyrektora)

do dnia 2009-10-28 do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie zamawiającego:

ulica Niedziałkowskiego 4A

73-200 Choszczno

Pokój 306

dnia 2009-10-28 o godz. 10:20

11) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

12) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

13) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

adres strony internetowej - nie dotyczy

14) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

adres strony internetowej - nie dotyczy

15) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

16) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

nr 368052 dnia 21.10.2009 r.