OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 6 do SIWZ

### Przedmiot zamówienia: POZYCJA NR 1  - ŁÓŻKA SZPITALNE

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2009

| LP | OPIS | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość całkowita 920 mm (+/- 30 mm) | TAK podać |  |
| 2 | Długość całkowita 2100mm (+/- 30 mm) | TAK podać |  |
| 3 | Wysokość leża od podłogi 550mm (+/- 30 mm) | TAK podać |  |
| 4 | Regulacja sekcji oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 00 do 700 (+/- 50). | TAK podać |  |
| 5 | Dźwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia oparcia pleców dokonywaną przez pacjenta bez pomocy personelu |  |  |
| 6 | Konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych powłoką cynkową oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV, | TAK |  |
| 7 | Szczyty głowy i nóg łatwo odejmowane, wypełnienie wykonane z tworzywa ABS odpornego na wilgoć, temperaturę, oraz promieniowanie UV Ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką NiCr , | TAK |  |
| 8 | Łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża | TAK |  |
| 9 | Leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym | TAK |  |
| 10 | Łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe | TAK |  |
| 11 | Łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z czego 2 z indywidualną blokadą. | TAK |  |
| 12 | Łóżko o wytrzymałości do min 175kg. | TAK |  |
| 13 | Wyposażenie: Wieszak kroplówki Barierki boczne składane wzdłuż chromowane Uchwyt do zawieszania woreczków urologicznych materac z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm w pokrowcu zmywalnym paro przepuszczalnym przystosowanym do prania i dezynfekcji | TAK |  |
| 14 | Aktualny certyfikat ( zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych /Dz.U.2004 Nr 93,poz. 896 | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Wartość „TAK” w kolumnie  „Parametry Wymagane” oznacza warunek graniczny, tym samym nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Przedmiot zamówienia: Pozycja nr 2 -  Łóżko do intensywnej terapii

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2009

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elementy łóżka wykonane ze stali węglowej, pokryte lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: długość 213 cm, +/- 3 cm szerokość 95 cm, +/- 3 cm | TAK podać |  |
| 3 | W narożnikach leża 4 dwuosiowe krążki odbojowe, oraz listwy odbojowe wzdłuż ramy chroniące łóżko przed uderzeniami | TAK |  |
| 4 | Szczyty głowy i nóg łatwo odejmowane, wypełnienie wykonane z tworzywa ABS odpornego na wilgoć, temperaturę, oraz promieniowanie UV, Ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką NiCr , | TAK |  |
| 5 | Leże łóżka czterosegmentowe w tym 3 segmenty ruchome. | TAK |  |
| 6 | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi panelami z tworzywa ABS | TAK |  |
| 7 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie od 45-80, +/- 3 cm | TAK |  |
| 8 | Mechaniczne sterowanie funkcjami leża wspomagane sprężynami gazowymi: kąt segmentu oparcia pleców .- 70(, +/-5( kąt segmentu uda -. 40(, +/-5( poz. Trendelenburga -. 15(, +/-5( poz. anty-Trendelenburga - 15(, +/-5( Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizm zapadkowy | TAK podać |  |
| 9 | Możliwość uzyskania „pozycji kardiologicznej” wygodnej pozycji siedzącej pacjenta z nogami opuszczonymi | TAK |  |
| 10 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w podwójne koła o średnicy 15 cm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą na całej długości | TAK |  |
| 11 | Łóżko wyposażone w: barierki boczne chromowane, łatwo składane wzdłuż ramy łóżka materac z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm w pokrowcu zmywalnym, paro przepuszczalnym paroprzepuszczalnym, przystosowanym do prania i dezynfekcji wieszak do kroplówki uchwyt do zawieszania woreczków urologicznych | TAK |  |
| 12 | Szkolenie personelu przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 13 | Aktualny certyfikat ( zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych /Dz.U.2004 Nr 93,poz. 896 | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 16 | Paszport techniczny | TAK |  |

UWAGA: Wartość „TAK” w kolumnie  „Parametry Wymagane” oznacza warunek graniczny, tym samym nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Przedmiot zamówienia: Pozycja nr 3 -  Szafki przyłóżkowe

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2009

| Lp. | Nazwa elementu | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja- Szkielet szafki wykonany z blachy, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 2 | Szafka wyposażona w haczyki do wieszania ręczników, umieszczone na tylnej ściance szafki | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne Wymiary blatu- 400x430 mm +/-20 Wysokość- 810 mm +/- 20 Szerokość- 400 mm +/-20 Głębokość- 430 mm +/-20 | TAK podać |  |
| 4 | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa | TAK |  |
| 5 | Układ jezdny szafki4 koła jezdne, z gumy nie brudzącej, dwa z blokadą indywidualną. | TAK |  |
| 6 | Blat wykonany z płyty meblowej w kolorze turkusowym | TAK |  |
| 7 | Świadectwa, certyfikaty | TAK |  |

UWAGA: Wartość „TAK” w kolumnie  „Parametry Wymagane” oznacza warunek graniczny, tym samym nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Przedmiot zamówienia: Pozycja nr 4 -  Szafki przyłóżkowe z blatem

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2009

| Lp. | Nazwa elementu | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja- Szkielet szafki wykonany z blachy, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 2 | Szafka wyposażona w półkę boczną składaną do boku szafki oraz haczyki do wieszania ręczników, umieszczone na tylnej ściance szafki | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne Wymiary blatu- 400x430 mm +/-20mm Wysokość- 810 mm +/- 20 Szerokość- 580 mm +/- 20 Głębokość- 430 mm +/- 20 Półka boczna (przyjaciel) wymiary 520x430 mm +/- 20 | TAK podać |  |
| 4 | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa | TAK |  |
| 5 | Układ jezdny szafki 4 koła jezdne, z gumy nie brudzącej, dwa z blokadą indywidualną. | TAK |  |
| 6 | Blat oraz półka boczna wykonane z płyty meblowej w kolorze turkusowym | TAK |  |
| 7 | Półka boczna możliwość regulacji wysokości i pochylenia | TAK |  |
| 8 | Świadectwa, certyfikaty | TAK |  |

UWAGA: Wartość „TAK” w kolumnie  „Parametry Wymagane” oznacza warunek graniczny, tym samym nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Przedmiot zamówienia: Pozycja nr 5 -  Wózek do transportu chorych

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2009

| LP | OPIS | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita 740 mm (+/- 30 mm) | TAK podać |  |
| 2. | Długość całkowita: 2050 mm(+/- 30 mm) | TAK podać |  |
| 3. | Wysokość leża od podłogi regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego 600 mm do 900 mm | TAK podać |  |
| 4. | Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
| 5 | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej min. 600 | TAK podać |  |
| 6. | Przechył Trendelenburga min. 200 | TAK |  |
| 7. | Przechył anty – Trendelenburga min 120 | TAK |  |
| 8. | Pozycja Trendelenburga i anty – Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi | TAK |  |
| 9. | Leże wypełnione płytą laminowaną umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG na całej długości wózka oraz przeprowadzenie reanimacji. | TAK |  |
| 10. | Cztery koła jezdne wyposażone w centralną blokadę oraz blokadę kierunkową | TAK |  |
| 11. | Wyposażenie: - dwie barierki boczne chromowane składane wzdłuż - wieszak kroplówki – 1 szt. materac – 1 szt. kosz na ubrania pacjenta – 1 szt. | TAK |  |
| 12. | Świadectwa, certyfikaty | TAK |  |
| 13. | Paszport techniczny | TAK |  |
| 14. | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiającą jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości | TAK |  |

UWAGA: Wartość „TAK” w kolumnie  „Parametry Wymagane” oznacza warunek graniczny, tym samym nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.